# Opel Omega B (1994 - 2003)

### Двигатели, которые устанавливали на Омегу Б:

| Марка Двигателя | Тип дв., число цил. | Объем, куб.см. | Мощн., кВт/об. л.с./об. | Момент при об. | Диам. цил.,мм. | Степень сжатия | Бензин | Ката- лиз. | Разгон до 100 км/ч. с РКПП с АКПП | Макс. скорость, км/ч с РКПП с АКПП | Топливная система | Расход топлива, при 90, при 120, ГЦ, л./100 (с АКПП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20SE (2.0i) с 02.1994г. по 07.1999г. | OHC 4 в ряд | 1998 | 85/5400 115/5400 | 178/2800 | 86,0 | 10,0 | 95-98 | - | 13,0 14,0 | 195 188 | Motronic М1.5 или М1.5.4 | 6,5 (6,3) 8,1 (7,9) * 11,3 |
| X20SE (2.0i) с 02.1994г. по 07.1999г. | OHC 4 в ряд | 1998 | 85/5400 115/5400 | 178/2800 | 86,0 | 10,0 | 95-98 | + | 13,0 14,0 | 195 188 | Motronic М1.5.4 | 6,6 (6,4) 8,3 (8,1) * 11,8 |
| X20XEV (2.0i 16V) с 02.1994г. по 06.2000г. | DOHC 4 в ряд | 1998 | 100/5600 136/5600 | 185/4000 | 86,0 | 10,8 | 95-98 | + | 11,0 13,0 | 210 195 | Simtec 56, Simtec 56.5 | 6,6 (6,4) 8,0 (7,8) * 10,8 (11,3) |
| Z22XE (16V) c 09.1998г. по 06.2003г. | DOHC 4 в ряд | 2198 | 106/5400 144/5400 | 205/4000 | 86,0 | 10,5 | 95-98 | + | 10,5 11,5 | 210 206 | Simtec 71 | 7,2 (7,8) 9.3 (10,2) 13,2 (14,3) |
| X25XE (2.5i V6) с 02.1994г. по 08.2000г. | DOHC V6 | 2498 | 125/6000 170/6000 | 227/3200 | 81,6 | 10,8 | 95-98 | + | 9,5 11,5 | 223 218 | Motronic М2.8, М2.8.1 или М2.8.3 | 7,0 (6,9) 8,6 (8,5) * 11,6 (12,0) |
| Y26SE (2.6i V6) c 09.2000г. по 06.2003г. | DOHC V6 | 2596 | 132/6000 180/6000 | 240/3400 | 83,2 | 10,0 | 95-98 | + | 9,5 10,5 | 229 224 | Motronic ME3.1.1 | 8,1 (8,6) 10,6 (11,5)* 14,9 (16,4) |
| X30XE (MV6) с 02.1994г. по 12.2000г. | DOHC V6 | 2962 | 155/6200 210/6200 | 270/3600 | 86,0 | 10,8 | 95-98 | + | 8,8 9,8 | 240 230 | Motronic М2.8.1 | 7,2 (7,1) 8,8 (8,7)* 12,8 (13,2) |
| Y32SE (MV6) с 01.2001г. по 06.2003г. | DOHC V6 | 3175 | 160/6000 218/6000 | 290/3400 | 87,5 | 10,0 | 95-98 | + | 9,0 9,5 | 240 232 | Motronic МE3.1.1 | 7,2 (7,1) 8,8 (8,7) * 12,8 (13,2) |
| Y57XE (V8) в серию не пошел | OHV V8 | 5680 | 228/5600 310/5600 | 450/4000 |  | 10,1 | 92-98 | + |  | 250 | PCM 32 U | (10,5) (13,9) (19,7) |
| 2.0 DTI с 09.1999г. по 08.2000г. | DOHC 4 в ряд | 1995 | 74/4300 100/4300 | 205/1650 | 84,0 | 18,5 | Диз | + | 15,0 - | 186 - | Турбодизель с интеркулером | 5,1 6,6 9,2 |
| Y22DTH 16V с 09.2000г. по 06.2003г. | DOHC 4 в ряд | 2171 | 88/4000 120/4000 | 280/1600 | 84,0 | 18,5 | Диз | + | 12,0 - | 195 - | Турбодизель с интеркулером | 5,6 7,1 9,6 |
| U25DT (2.5td) с 02.1994г. по 12.2000г. | OHC 6 в ряд | 2497 | 96/4500 130/4500 | 250/2200 | 80,0 | 22,0 | Диз | + | 12,0 12,5 | 200 195 | Турбо Дизель, DDE 2.1 | 5,6 7,6 (7,5) 9,1 (9,5) |
| X25DT (2.5td) с 02.1994г. по 12.2000г. | OHC 6 в ряд | 2498 | 96/4500 130/4500 | 250/2200 | 80,0 | 22,5 | Диз | + | 12.0 12.5 | 200 195 | Турбо Дизель | 6.1 (7.0) 7.8 (9.0) 10.9 (12.5) |
| Y25DT (2.5DTi 24V) с 08.2001г. по 2003г. | DOHC 6 в ряд | 2497 | 110/4500 150/4500 | 300/1750-3000 | 80,0 | 17,5 | Диз | + | 10.5 11.0 | 208 206 | ТурбоДизель Common Rail Euro3 | 6.1 (6.7) 7.6 (8.6) 10.1 (11.9) |

* - расход топлива приведен для автомобилей с кузовом «седан». Для универсалов нужно прибавить к цифрам ~0,5 литра на 100 км. Городской расход примерно одинаков.